## Slide 1: Introdução à programação em linguagem assembly
Linguagem assembly
Instruções do processador
Diretivas
Tabelas
Modos de endereçamento
Correspondência com linguagens de alto nível

## Slide 2: Programação do computador
Programador
Compilador
Assemblador
Linguagem
natural
"...depositar 1000 euros..."
Linguagem
de programação
saldo = saldo + 1000;
Linguagem
assembly
ADD R1, 1000
Código máquina
10011011

## Slide 3: Linguagem assembly
Uma instrução por linha
Formatação rígida
Comentários qb (escritos logo ao fazer o código!)
As instruções refletem diretamente os recursos do processador
conta: ADD R1, R2 ; soma ao saldo
Mnemónica
1º operando
2º operando
comentário
Etiqueta

## Slide 4: Comentários das instruções
; Início da zona de dados
; variável Saldo da conta bancária
; Início do programa
; Valor a depositar na conta
; Endereço da variável Saldo
; Lê o valor do saldo
; Acrescenta o valor a depositar ao saldo
; Atualiza a variável Saldo
; . . .
; Começa endereços em 1000H
; variável Saldo inicializada a 0
; Começa endereços em 0000H
; Coloca 100 em R3
; Coloca o endereço de Saldo em R1
; Lê memória endereçada por R1
; soma R2 e R3
; Escreve memória endereçada por R1
; . . .
Em cada linha, o assembler ignora o caráter “;” e os que se lhe seguem (até ao fim dessa linha)
Praticamente todas as linhas de assembly devem ter comentário, pois a programação é de baixo nível.
Exemplo:
PLACE 1000H
Saldo: WORD 0
PLACE 0000H
Deposita: MOV R3, 100
MOV R1, Saldo
MOV R2, [R1]
ADD R2, R3
MOV [R1], R2
. . .
Comentários INÚTEIS!
Comentários ÚTEIS
Sem comentários. O que é isto?!

## Slide 5: Registos do processador
Os recursos mais importantes que as instruções manipulam são os registos.
O PEPE tem os seguintes registos (todos de 16 bits):
  PC (Program Counter);
  16 registos (R0 a R15), sendo alguns especiais (a ver mais tarde)
Os registos são uma memória interna, de acesso mais rápido que a externa e com instruções que os manipulam diretamente (mas são apenas alguns).
PC

## Slide 6: Classes de instruções
Classe de instruções | Descrição e exemplos
Instruções aritméticas | Lidam com números em complemento para 2 ADD, SUB, CMP, MUL, DIV
Instruções de bit | Lidam com sequências de bits AND, OR, SET, SHR, ROL
Instruções de transferência de dados | Transferem dados entre dois registos ou entre um registo e a memória MOV, SWAP
Instruções de controlo de fluxo | Controlam a sequência de execução de instruções, podendo tomar decisões JMP, JZ, JNZ, CALL, RET

## Slide 7: Representação de números
Os registos têm 16 bits (4 dígitos hexadecimais)
Nas instruções aritméticas (ADD, etc.), os valores estão em complemento para 2 (entre 8000H e 7FFFH)
Nas instruções de bit, os registos são apenas um conjunto de bits individuais
Nas instruções de controlo de fluxo (saltos), os valores dos registos são considerados endereços, sem sinal (0000H a FFFFH)
Exemplo: representação_números.asm

## Slide 8: Instruções aritméticas típicas
Implementam as operações aritméticas das linguagens de alto nível (+, -, *, /). Exemplo: instruções_aritméticas.asm
Z, C, V, N
Rd  – Rd
NEG Rd
Z, C, V, N
Rd  quociente (Rd / Rs)
DIV Rd, Rs
Z, C, V, N
Rd  resto (Rd / Rs)
MOD Rd, Rs
Z, C, V, N
Z, C, N, V  Rd – Rs
CMP Rd, Rs
Z, C, V, N
Rd  Rd * Rs
MUL Rd, Rs
Z, C, V, N
Rd  Rd – Rs – C
SUBB Rd, Rs
Z, C, V, N
Rd  Rd – Rs
SUB Rd, Rs
Z, C, V, N
Z, C, V, N
Bits de estado afetados
Rd  Rd + Rs + C
ADDC Rd, Rs
Rd  Rd + Rs
ADD Rd, Rs
Descrição
Instrução

## Slide 9: Instruções lógicas em assembly
a2
b2
, 
ou 
a1
b1
, 
ou 
a0
b0
, 
ou 
aN-1
bN-1
, 
ou 
aN-2
bN-2
, 
ou 
. . .
a
b
. . .
ai  ai (i  0..N-1)
NOT a
ai  ai  bi (i  0..N-1)
XOR a, b
ai  ai  bi (i  0..N-1)
OR a, b
ai  ai  bi (i  0..N-1)
AND a, b

## Slide 10: Instruções de deslocamento
Correspondem a multiplicar e dividir por 2n.
Exemplo: instruções_bit.asm
aN-1
a0
. . .
0
n * [ai+1  ai (i  0..N-2); a0  0]
SHL a, n
aN-1
a0
. . .
0
n * [ai  ai+1 (i  0..N-2); aN-1  0]
SHR a, n

## Slide 11: Instruções de rotação
aN-1
a0
. . .
n * [ai  ai+1 (i  0..N-2); aN-1  a0]
ROR a, n
n * [ai+1  ai (i  0..N-2); a0  aN-1]
ROL a, n
aN-1
a0
. . .

## Slide 12: Bits de estado (flags)
Fazem parte do Registo de Estado (RE).
Fornecem indicações sobre o resultado da operação anterior (nem todas as instruções os alteram).
Podem influenciar o resultado da operação seguinte.
Exemplo: flags.asm
Bit de estado mais importantes: | Fica a 1 se o resultado de uma operação:
(Z) Zero | for zero
(C) Transporte (carry) | tiver transporte
(V) Excesso (overflow) | não couber na palavra do processador
(N) Negativo | for negativo

## Slide 13: Diretiva EQU
Não é uma instrução (não gera código)
Serve apenas para definir o valor de constants simbólicas
Não é uma etiqueta (label), pelo que não leva “:”
Sintaxe:
símbolo EQU constante-literal
Exemplo:
  DUZIA EQU 12 ; definição
  MOV R1, DUZIA ; utilização (R1  12)

## Slide 14: Exemplo de programa no PEPE
Objetivo: somar um inteiro positivo com todos os inteiros positivos menores que ele.
soma = N + (N-1) + (N-2) + . . . + 2 + 1
Algoritmo:
1. soma  0 (inicializa soma com zero)
2. temp  N (inicializa temp com N)
3. Se (temp < 0) salta para 8 (se temp for negativo, salta para o fim)
4. Se (temp = 0) salta para 8 (se temp for zero, salta para o fim)
5. soma  soma + temp (adiciona temp a soma)
6. temp  temp – 1 (decrementa temp)
7. Salta para 4 (salta para o passo 4)
8. Salta para 8 (fim do programa)

## Slide 15: Programa no PEPE
; Utilização dos registos:
; R0 – soma
; R1 – temp
N EQU 5 ; definição do N
MOV R0, 0 ; soma  0
MOV R1, N ; temp  N
maisUm:
CMP R1, 0 ; se (temp <= 0) salta para fim
JLE fim ; junta os dois testes
ADD R0, R1 ; soma  soma + temp
SUB R1, 1 ; temp  temp – 1
JMP maisUm ; salta para mais uma iteração
fim: JMP fim ; “termina”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Exemplo: soma_série.asm

## Slide 16: Outro exemplo: contar bits a 1 em 76H
1. contador  0 (inicializa contador de bits a zero)
2. máscara  01H (inicializa máscara a 0000 0001)
3. Se (máscara  valor = 0) salta para 5 (se o bit está a zero, passa ao próximo)
4. contador  contador + 1 (bit está a 1, incrementa contador)
5. Se (máscara = 80H) salta para 8 (se já testou a última máscara, termina)
6. máscara  máscara + máscara (duplica máscara para deslocar bit para a esquerda)
7. Salta para 3 (vai testar o novo bit)
8. Salta para 8 (fim do algoritmo)
posição em teste | Máscara | Valor (76H) | Máscara AND Valor | Bit a 1 | Contador de bits a 1
0 | 0000 0001 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 0
1 | 0000 0010 | 0111 0110 | 0000 0010 | Sim | 1
2 | 0000 0100 | 0111 0110 | 0000 0100 | Sim | 2
3 | 0000 1000 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 2
4 | 0001 0000 | 0111 0110 | 0001 0000 | Sim | 3
5 | 0010 0000 | 0111 0110 | 0010 0000 | Sim | 4
6 | 0100 0000 | 0111 0110 | 0100 0000 | Sim | 5
7 | 1000 0000 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 5

## Slide 17: Programa no PEPE
valor EQU 76H ; Valor cujo número de bits a 1 é para ser contado
mascaraInicial EQU 01H ; 0000 0001 em binário (máscara inicial)
mascaraFinal EQU 80H ; 1000 0000 em binário (máscara final)
; Utilização dos registos:
; R0 – auxiliar (valores intermédios)
; R1 – contador de bits a 1
; R2 – máscara
inicio: MOV R1, 0 ; Inicializa o contador de bits com zero
MOV R2, mascaraInicial ; Inicializa valor da máscara
MOV R0, valor ; Cópia do valor
teste: AND R0, R2 ; Isola o bit que se quer ver se é 1
JZ proximo ; Se o bit for zero, passa à máscara seguinte
ADD R1, 1 ; O bit é 1, incrementa o valor do contador
proximo: MOV R0, mascaraFinal
CMP R2, R0 ; Compara com a máscara final
JZ fim ; Se forem iguais, já terminou
SHL R2, 1 ; Desloca bit da máscara para a esquerda
JMP teste ; Vai fazer mais um teste com a nova máscara
fim: JMP fim ; Fim do programa
Exemplo: conta_uns.asm

## Slide 18: Máscara: de um valor até 0
1. contador  0 (inicializa contador de bits a zero)
2. máscara  80H (inicializa máscara a 1000 0000)
3. Se (máscara  valor = 0) salta para 5 (se o bit está a zero, passa ao próximo)
4. contador  contador + 1 (bit está a 1, incrementa contador)
5. máscara  máscara >> 1 (desloca máscara de um bit para a direita)
6. Se (máscara != 0) salta para 3 (se for 0 terminou, senão vai testar o novo bit)
7. Salta para 7 (fim do algoritmo)
posição em teste | Máscara | Valor (76H) | Máscara AND Valor | Bit a 1 | Contador de bits a 1
7 | 1000 0000 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 0
6 | 0100 0000 | 0111 0110 | 0100 0000 | Sim | 1
5 | 0010 0000 | 0111 0110 | 0010 0000 | Sim | 2
4 | 0001 0000 | 0111 0110 | 0001 0000 | Sim | 3
3 | 0000 1000 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 3
2 | 0000 0100 | 0111 0110 | 0000 0100 | Sim | 4
1 | 0000 0010 | 0111 0110 | 0000 0010 | Sim | 5
0 | 0000 0001 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 5
É mais simples (evita comparação com máscara final)

## Slide 19: Programa no PEPE
valor EQU 76H ; Valor cujo número de bits a 1 é para ser contado
mascaraInicial EQU 80H ; 1000 0000 em binário (máscara inicial)
; Utilização dos registos:
; R0 – auxiliar (valores intermédios)
; R1 – contador de bits a 1
; R2 – máscara
inicio: MOV R1, 0 ; Inicializa o contador de bits com zero
MOV R2, mascaraInicial ; Inicializa valor da máscara
MOV R0, valor ; Cópia do valor
teste: AND R0, R2 ; Isola o bit que se quer ver se é 1
JZ proximo ; Se o bit for zero, passa à máscara seguinte
ADD R1, 1 ; O bit é 1, incrementa o valor do contador
proximo: SHR R2, 1 ; Desloca bit da máscara para a direita
JNZ teste ; Se for 0 terminou, senão vai fazer novo teste
fim: JMP fim ; Fim do programa
Exemplo: conta_uns_para_trás.asm
O SHR já indica se se chegou a 0 (evita comparação com máscara final)

## Slide 20: Transferência de dados (16 bits)
Acesso | Instruções |  | Descrição | Comentários
Interno | MOV | Rd, k | Rd  k | Coloca a constante k em Rd k  [-32768 .. +32767]
 | MOV | Rd, Rs | Rd  Rs | Copia o reg. Rs para o reg Rd
Memória | MOV | Rd, [Rs] Rd, [k] | Rd  M[Rs] Rd  M[k] | Lê 16 bits da memória: endereço num registo ou constante
 | MOV | [Rd], Rs [k], Rs | M[Rd]  Rs M[k]  Rs | Escreve 16 bits na memória: endereço num registo ou constante
MOV R1, 3 ; carrega o R1 com 3
MOV R2, R1 ; agora o R2 fica também com 3
MOV R3, 1000H ; carrega o R3 com 1000H
MOV [R3], R2 ; escreve 3 na memória, no endereço 1000H
MOV [2000H], R2 ; escreve 3 na memória, no endereço 2000H
MOV R5, [R3] ; lê a memória (endereço 1000H) para o R5
MOV R6, [2000H] ; lê a memória (endereço 2000H) para o R6
Constantes podem (e devem) ser simbólicas (EQU)

## Slide 21: Acessos à memória em 8 bits
Instruções |  | Descrição | Comentários
MOVB | Rd, [Rs] | Rd  00H ¦¦ Mb[Rs] | Só um byte é lido
MOVB | [Rd], Rs | Mb[Rd]  Rs (7..0) | Só um byte na memória é escrito
MOV R1, 1234H
MOV R2, 1000H
MOVB [R3], R2 ; escreve 34H no endereço 1000H (só um byte)
MOVB R4, [R3] ; lê o byte no endereço 1000H (e só esse byte)
Com MOVB, o endereço acedido:
  Tem de ser um registo (não pode ser uma constante)
  Pode ser par ou ímpar (no MOV, em 16 bits, só pode ser par)
Exemplo: acessos_memória.asm

## Slide 22: Diretivas (pseudo-instruções)
São diretivas para o assembler e não instruções para o microprocessador. Logo, não geram código executável.
Pseudo-instruções típicas:
  EQU
  PLACE
  WORD
  TABLE
  BYTE

## Slide 23: PLACE
Permite indicar o endereço a partir do qual as instruções ou variáveis seguintes devem ficar localizadas
Até aparecer um PLACE, considera-se que há um PLACE 0 implícito, desde o início do programa
Sintaxe:
PLACE endereço
PLACE 1000H ; não gera código
1000H inicio: MOV R1, R2 ; “inicio” fica a valer 1000H
1002H ADD R1, R3
1004H CMP R2, R3
1006H JZ inicio ; salta para “inicio” se R2=R3
1008H AND R1, R4
. . . . . .

## Slide 24: WORD
Define (reserva espaço) uma variável de 16 bits (word)
A mesma diretiva permite definir várias variáveis de uma word consecutivas
Cada variável gasta 2 bytes (uma word)
Sintaxe:
etiqueta: WORD constante {, constante}
Exemplo:
  VAR1: WORD 1 ; variável inicializada a 1.
  ; Fica localizada no endereço
  ; atribuído pelo assemblador a VAR1

## Slide 25: WORD é diferente de EQU!
PLACE 0100H ; início dos endereços gerados
; pelo assemblador (zona de dados)
OLA EQU 4 ; constante definida com o valor 4 (não
; “gasta” endereços do assemblador!)
VAR1: WORD 10 ; reserva uma palavra de memória, localizada
; no endereço 0100H (valor de VAR1) e
; inicializa-a com 000AH
VAR2: WORD OLA ; Idem, no endereço 0102H (valor de VAR2) e
; inicializa-a com 4 (valor de OLA)
PLACE 0000H ; início da zona de código
inicio: ; inicio vale 0000H
  MOV R1, OLA ; R1  4 (isto é uma constante de dados)
  MOV R2, VAR2 ; R2  0102H (isto é um endereço)

## Slide 26: Endereço de arranque do PEPE
Após o reset, o PEPE inicializa o PC (endereço de arranque) com o valor 0000H.
Por isso, tem de haver um PLACE 0000H algures no programa (não tem que ser no início do ficheiro).
PLACE 0100H ; início dos endereços dos dados
OLA EQU 4 ; constante definida com o valor 4
VAR1: WORD 10 ; reserva uma palavra no endereço 0100H
VAR2: WORD OLA ; reserva uma palavra no endereço 0102H
PLACE 0000H ; início dos endereços das instruções
inicio:
MOV R1, OLA ; R1  4 (isto é um dado)
  MOV R2, VAR2 ; R2  0102H (isto é um endereço)
  . . . ; resto do programa

## Slide 27: Acesso à memória do WORD
PLACE 0100H ; início dos endereços
OLA EQU 4 ; constante definida com o valor 4
VAR1: WORD 10 ; reserva uma palavra no endereço 0100H
VAR2: WORD OLA ; reserva uma palavra no endereço 0102H
PLACE 0000H
inicio:
  MOV R1, OLA ; R1  4 (isto é um dado)
  MOV R2, VAR2 ; R2  0102H (isto é um endereço)
  ; isto NÃO acede à memória!
  ; agora sim, vamos aceder à memória
  MOV R3, [R2] ; R3  M[VAR2], ou
  ; R3  M[0102H]
  ; R3 fica com 4 (valor do OLA)
  MOV R4, 5AH
  MOV [R2], R4 ; M[VAR2]  5AH, ou
  ; M[0102H]  5AH
Exemplo em: diretiva_word.asm

## Slide 28: TABLE
Define (reserva espaço) uma tabela com várias variáveis de 16 bits (words)
Só reserva espaço (não inicializa)
Sintaxe:
etiqueta: TABLE constante
Ocupa 2 * constante bytes
Exemplo:
  T1: TABLE 10H ; reserva espaço para 16 words
  ; (32 bytes)
  ; A primeira fica localizada no ; endereço atribuído a T1, a
  ; segunda em T1 + 2

## Slide 29: TABLE vs tabelas com WORD
A TABLE só reserva espaço (não inicializa).
É boa para reservar uma área que depois se pode ir escrevendo ao longo do programa
Para definir tabelas de constantes, é melhor definir os vários elementos da tabela com WORDs:
lista: WORD 12 ; valores da lista
WORD 5
WORD -3
WORD 4
WORD 2
WORD -1
WORD 8
Exemplo: soma_words.asm
Exemplo: soma_words_indexed.asm

## Slide 30: BYTE
Define (reserva espaço) uma variável de 8 bits (byte)
ATENÇÃO: para valores negativos, devem usar-se variáveis WORD e não BYTE (os valores negativos num processador precisam sempre dos bits todos)
A mesma diretiva permite definir várias variáveis de um byte consecutivas
Sintaxe:
etiqueta: BYTE constante {, constante}
Exemplo (gasta 5 bytes):
  S1: BYTE 'a', “ola”, 12H ; lista de bytes
Exemplo: conta_bytes.asm

## Slide 31: Acesso à memória
Instruções |  | Descrição | Comentários
MOV | Rd, [Rs+k] | Rd  M[Rs+k] | k  [-16..+14], só pares
MOV | Rd, [Rs+Ri] | Rd  M[Rs+Ri] | Lê 16 bits
MOV | [Rd+k], Rs | M[Rd+k]  Rs | Escreve 16 bits
MOV | [Rd+Ri], Rs | M[Rd+Ri]  Rs | 
MOVB | Rd, [Rs] | Rd  00H ¦¦ Mb[Rs] | Só um byte é lido
MOVB | [Rd], Rs | Mb[Rd]  Rs (7..0) | Só um byte na memória é escrito
SWAP | Rd, [Rs] | TEMP  M[Rs] M[Rs]  Rd Rd  TEMP | TEMP = registo temporário

## Slide 32: Modos de endereçamento
Modo | Exemplo |  | Comentário
Implícito | CALL | etiqueta | Manipula SP implicitamente
Imediato | ADD CMP | R1, 3 | Só entre -8 e +7
Registo | ADD | R1, R2 | 
Direto | MOV | R1, [1000H] | 
Indireto | MOV | R1, [R2] | 
Baseado | MOV | R1, [R2 + 6] | Constante par, de -16 a + 14
Indexado | MOV | R1, [R2 + R3] | 
Relativo | JMP JZ | etiqueta | Só dá para aprox. PC ± 212 Só dá para aprox. PC ± 28

## Slide 33: Lembram-se de contar bits com uma máscara?
1. contador  0 (inicializa contador de bits a zero)
2. máscara  80H (inicializa máscara a 1000 0000)
3. Se (máscara  valor = 0) salta para 5 (se o bit está a zero, passa ao próximo)
4. contador  contador + 1 (bit está a 1, incrementa contador)
5. máscara  máscara >> 1 (desloca máscara de um bit para a direita)
6. Se (máscara != 0) salta para 3 (se for 0 terminou, senão vai testar o novo bit)
7. Salta para 7 (fim do algoritmo)
posição em teste | Máscara | Valor (76H) | Máscara AND Valor | Bit a 1 | Contador de bits a 1
7 | 1000 0000 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 0
6 | 0100 0000 | 0111 0110 | 0100 0000 | Sim | 1
5 | 0010 0000 | 0111 0110 | 0010 0000 | Sim | 2
4 | 0001 0000 | 0111 0110 | 0001 0000 | Sim | 3
3 | 0000 1000 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 3
2 | 0000 0100 | 0111 0110 | 0000 0100 | Sim | 4
1 | 0000 0010 | 0111 0110 | 0000 0010 | Sim | 5
0 | 0000 0001 | 0111 0110 | 0000 0000 | Não | 5

## Slide 34: Agora com deslocamentos
1. contador  0 (inicializa contador de bits a zero)
2. Se (valor = 0) salta para 7 (se o valor é zero, acabou)
3. valor  valor >> 1 (desloca o valor de um bit para a direita, bit fica na flag C)
4. Se (flag C = 0) salta para 2 (bit era 0, não incrementa contador)
5. contador  contador + 1 (bit era 1, incrementa contador)
6. Salta para 2 (vai testar o novo bit mais à direita)
7. Salta para 7 (fim do algoritmo)
posição em teste | Valor (76H) | Bit a 1 | Contador de bits a 1
0 | 0111 0110 | Não | 0
1 | 0011 1011 | Sim | 1
2 | 0001 1101 | Sim | 2
3 | 0000 1110 | Não | 2
4 | 0000 0111 | Sim | 3
5 | 0000 0011 | Sim | 4
6 | 0000 0001 | Sim | 5
7 | 0000 0000 | Não | 5
Embora agora os valores possam ter 16 bits

## Slide 35: Agora, contagem de bits a 1 com deslocamentos (shifts)
valor EQU 6AC5H ; valor cujos bits a 1 vão ser contados
início: MOV R1, valor ; inicializa registo com o valor a analisar
MOV R2, 0 ; inicializa contador de número de bits=1
maisUm:
ADD R1, 0 ; isto é só para atualizar os bits de estado
JZ fim ; se o valor já é zero, não há mais bits
; a 1 para contar
SHR R1, 1 ; retira o bit de menor peso do valor e
; coloca-o no bit C (afinal não se perde logo)
MOV R3, 0 ; ADDC não suporta constantes
ADDC R2, R3 ; soma mais 1 ao contador, se esse bit=1
JMP maisUm ; vai analisar o próximo bit
fim: JMP fim ; acabou. Em R2 está o número de bits=1

## Slide 36: Correspondência com as linguagens de alto nível (C)
Em C:
a = 2; // variáveis. O compilador escolhe se as ...
b = a; // ... coloca em registos ou na memória
Em assembly, em registos:
MOV R1, 2 ; a = 2 (atribuição)
MOV R2, R1 ; b = a (atribuição)
Em assembly, em memória (mais complexo):
MOV R1, 2
MOV [A], R1 ; a = 2 (escrita na memória)
; A é o endereço da variável a
MOV R1, [A] ; lê a da memória para um registo
; B é o endereço da variável b
MOV [B], R1 ; b = a (escrita na memória)

## Slide 37: Exercícios
Considere os dois casos seguintes de linhas de assembly:
PLACE 1000H
X: WORD 1234H
e
PLACE 0000H
X EQU 1000H
MOV R1, 1234H
MOV [X], R1
  Indique para cada caso o valor com que fica a posição de memória com endereço 1000H;
  Explique as diferenças entre os dois casos.
  Faça um programa que multiplique o valor em R1 por 2^N, em que N (>0 e <=15) está contido no registo R2. Resultado em R1 e ignoram-se eventuais overflows. Não use a instrução MUL.
  Solução: multiplicação_2^N.asm

## Slide 38: Vetores (arrays) em assembly
Em C:
  int x[5];
  x[3] = x[3] + 4;
R2
R1
registos
memória
0
1
2
3
4
x
x[4]
x[2]
x[1]
x[0]
x[3]
Em assembly (atenção ao endereçamento de byte!):
MOV R1, X ; endereço de base de x
MOV R2, [R1+6] ; x[3]
ADD R2, 4 ; x[3] + 4
MOV [R1+6], R2 ; x[3] = x[3] + 4

## Slide 39: Vetores com índice variável
Em C:
  int x[5]; int i;
  for (i=0; i != 5 ;i++)
  x[i] = x[i] + 4;
R2
R1
registos
memória
0
1
2
3
4
x
x[4]
x[2]
x[1]
x[0]
x[3]
R3
Em assembly (com endereçamento de byte):
MOV R1, X ; endereço de base de x
MOV R3, 0 ; inicializa índice i
L1: MOV R2, [R1+R3] ; x[i]
ADD R2, 4 ; x[i] + 4
MOV [R1+R3], R2 ; x[i] = x[i] + 4
ADD R3, 2 ; i++ (i+=2 para usar o i como índice)
MOV R4, 10 ; 5 * 2 (5 elementos, mas 10 bytes)
CMP R3, R4 ; i != 5 (10 em endereço)
JNZ L1 ; volta para trás enquanto i != 5
. . . ; instruções a seguir ao for

## Slide 40: Controlo de fluxo
A execução das instruções numa linguagem de alto nível é sequencial, exceto quando temos uma:
  decisão (if, switch)
  iteração
    incondicional – for
    condicional - while
  chamada ou retorno de uma função ou procedimento
Em assembly, o controlo de fluxo é feito com:
  bits de estado (indicam resultado da instrução anterior)
  instruções específicas de:
    salto (condicionais ou incondicionais)
    chamada de rotina
    retorno de rotina

## Slide 41: Instruções de salto
São instruções cujo objetivo é alterar o PC (em vez de o deixarem incrementar normalmente).
Saltos:
  Incondicionais (ex: JMP etiqueta)
  Condicionais (ex: JZ etiqueta)
Saltos:
  Absolutos (ex: JMP R1 ---> PC  R1 )
  Relativos (ex: JMP etiqueta ---> PC  PC + dif)
  dif = etiqueta – PC (é o que assembler põe na instrução)
  dif tem apenas 12 bits no JMP e 8 bits no JZ

## Slide 42: Saltos relativos
Programas relocáveis: podem ser localizados em qualquer ponto da memória (só com saltos relativos ao PC atual).
Os saltos têm a forma “JMP etiqueta” apenas para serem mais claros para o programador (vê-se logo para onde vão), mas
  JMP etiqueta ---> PC  PC + dif
  dif = etiqueta – PC (é o que o assembler põe na instrução)
dif tem apenas 12 bits no JMP e 8 bits nos saltos condicionais (localidade limitada).
Como as instruções têm de estar em endereços pares, dif tem de ser par, o que o permite estender a 13 e 9 bits (na instrução omite-se o bit de menor peso, que é sempre 0).
Nota importante: quando uma instrução é executada, o PC já tem o endereço da próxima instrução.
  dif = 0 é um NOP
  dif = -2 é um ciclo infinito

## Slide 43: Instrução if
Em C:
  if (expressão-booleana) /* 0  false, != 0  true */
  { instruções }
Em assembly:
expressão ; calcula expressão (afeta bit de estado Z)
JZ OUT ; se expressão booleana for falsa,
; não executa instruções
instruções ; código das instruções dentro do if
OUT: ... ; instrução a seguir ao if

## Slide 44: Instrução if-else
Em C:
  if (expressão-booleana)
  { instruções 1 } else { instruções 2}
Em assembly:
expressão ; calcula expressão (afeta bit de estado Z)
JZ ALT ; se expressão booleana for falsa, salta
instruções 1 ; código das instruções dentro do if
JMP OUT ; não pode executar instruções 2
ALT: instruções 2 ; código das instruções da cláusula else
OUT: ... ; instrução a seguir ao if

## Slide 45: Expressões booleanas no if
Para fazer:
  if (a < b)
  { instruções }
O compilador pode fazer:
CMP Ra,Rb ; afeta bit de estado N
JGE OUT ; se a >= b, bit de estado N estará a 0
; ou então: JNN OUT
instruções ; código das instruções dentro do if
OUT: ... ; instrução a seguir ao if
O PEPE tem instruções para suportar os vários casos relacionais possíveis (<, <=, >, >=, =, <>)

## Slide 46: Ciclos (iteração)
Destinam-se a executar um bloco de código um certo número de vezes.
Fixo, ou incondicional (for)
  for (i=0; i < N; i++;)
  { instruções }
Condicional (while e do-while)
  while (expressão) do
  { instruções } { instruções }
  while (expressão);

## Slide 47: Ciclos incondicionais (for)
Em C:
  for (i=0; i < N; i++)
  { instruções }
Em assembly (assumindo que i está no registo R1):
MOV R1, 0 ; inicializa variável de índice (i = 0;)
LOOP: MOV R2, N
CMP R1, R2 ; i < N?
JGE OUT ; se i >= N, já terminou e vai embora
instruções ; código das instruções dentro do for
ADD R1, 1 ; i++
JMP LOOP ; próxima iteração
OUT: ... ; instrução a seguir ao for

## Slide 48: Ciclos condicionais (while)
Em C:
  while (expressão)
  { instruções }
Em assembly:
LOOP: expressão ; código para calcular a expressão
JZ OUT ; se expressão for falsa, sai do ciclo
instruções ; código das instruções dentro do while
JMP LOOP ; próxima iteração (avalia expressão de novo)
OUT: ... ; instrução a seguir ao while

## Slide 49: Ciclos condicionais (do-while)
Em C:
  do
  { instruções }
  while (expressão);
Em assembly:
LOOP: instruções ; instruções dentro do do-while
expressão ; instruções para calcular expressão
JNZ LOOP ; se expressão for verdadeira, continua no ciclo
OUT: ... ; instrução a seguir ao do-while