## Slide 1: Linguagem assembly: aspetos mais avançados
Pilha
Rotinas
Exceções
Interrupções
Programação concorrente

## Slide 2: Uso de rotinas

## Slide 3: Chamada/retorno
As rotinas não sabem de onde são chamadas.
O par CALL-RET resolve esta questão automaticamente.
RET
CALL
Rotina
SP
Pilha

## Slide 4: Chamada/retorno
A pilha memoriza o endereço seguinte ao CALL (valor do PC)
SP  SP - 2
M[SP]  PC
PC  endereço da rotina
RET
CALL
Rotina
Pilha
Retorno
SP

## Slide 5: Chamada/retorno
RET
CALL
Rotina
Retorno
Pilha
SP
A pilha memoriza o endereço seguinte ao CALL (valor do PC)
PC  M[SP]
SP  SP + 2
RET usa esse endereço para retornar

## Slide 6: Instruções de chamada/retorno
Instruções |  | Descrição | Comentários
JMP | K | PC  PC + K | Salto sem retorno
CALL | K | SP  SP - 2 M[SP]  PC PC  PC + K | Ajusta SP Guarda endereço de retorno na pilha Salta para a rotina
RET |  | PC  M[SP] SP  SP + 2 | Recupera endereço de retorno Ajusta SP
Tem de se reservar espaço para a pilha (STACK)
  TABLE também dá, mas não tem proteção
O SP (Stack Pointer) tem de ser inicializado (com o endereço a seguir à área da pilha)
Exemplo: rotinas.asm

## Slide 7: Rotinas: endereços de retorno na pilha
Exemplo: rotinas-rotinas.asm

## Slide 8: Instruções CALL e RET
A instrução CALL rotina equivale conceptualmente a (instruções PUSH PC e POP PC não existem):
  PUSH PC ; guarda o endereço da instrução
  ; que vem a seguir ao CALL
  JMP rotina ; transfere controlo para a rotina
A instrução RET equivale conceptualmente a :
  POP PC ; retira da pilha o endereço da instrução
  ; para onde deve retornar e salta para lá
O mecanismo LIFO da pilha garante a imbricação de rotinas (ordem de retorno é inversa da ordem de chamada).

## Slide 9: Salvaguarda de registos
Uma rotina nunca sabe de onde é chamada nem que registos estão a ser usados quando é chamada
Se alterar registos (exceto resultados), tem de:
  salvá-los (na pilha) antes de os usar
  restaurá-los pela ordem inversa antes de retornar
. . .
PUSH R1 ; salva R1
PUSH R2 ; salva R2
. . . ; código da rotina que altera R1 e R2
POP R2 ; restaura R2
POP R1 ; restaura R1
RET ; já pode retornar

## Slide 10: Pilha (stack)
livre
ocupado
PUSH
POP
0123H
1000H
0FA2H
00A5H
0789H
SP
0100H
R1
R2
0FFFH
PUSH Ri: SPSP-2; M[SP]Ri
POP Ri: RiM[SP]; SPSP+2
SP aponta para a última posição ocupada da pilha (topo da pilha)
PUSH R1
PUSH R2
POP R2
POP R1
0100H
0FFFH
SP
SP
0100H
0FFFH
0FFFH
0100H
Exemplos:
  rotinas-push-pop.asm
  maximo.asm

## Slide 11: Pilha (stack)
livre
ocupado
PUSH
POP
123H
1000H
FA2H
A5H
789H
0FFFH
R1
R2
0100H
0123H
1000H
0FA2H
00A5H
0789H
0FFFH
0100H
PUSH R1
PUSH R2
POP R2
POP R1
SP
O POP não apaga os valores, apenas os deixa na zona livre.
Os POPs têm de ser feitos pela ordem inversa dos PUSHes, senão os valores vêm trocados!
Cuidado não só com a ordem mas também com o emparelhamento de PUSHs e POPs!
Exemplo: push-pop-bug.asm

## Slide 12: Pilha e SP (Stack Pointer)
Endereços
crescentes
Última posição ocupada

## Slide 13: Mapa de endereçamento
PLACE permite localizar:
  Blocos de código
  Dados estáticos (variáveis criadas com WORD)
No PEPE, o PC é inicializado com 0000H
A pilha é localizada através da inicialização do SP
Código executável
Dados estáticos
Pilha
Livre
Livre
0000H
FFFFH

## Slide 14: Guardar registos na pilha
Instruções |  | Descrição | Comentários
PUSH | Rs | SP  SP - 2 M[SP]  Rs | SP aponta sempre para a última posição ocupada (topo)
POP | Rd | Rd  M[SP] SP  SP + 2 | POP não destrói os valores lidos da pilha
Não esquecer – antes de usar a pilha tem de:
  Verificar o tamanho máximo previsível para a pilha e reservar espaço suficiente (geralmente, 100H palavras é suficiente)
  Inicializar o SP (senão, o simulador dá erro) com o endereço seguinte à área reservada para a pilha

## Slide 15: Recursividade
Tal como nas linguagens de alto nível, a recursividade também funciona em assembly
A rotina pode chamar-se a ela própria (vai guardando o endereço de retorno e eventuais registos PUSHed)
Tem de haver uma condição de terminação que permita regressar das N instâncias de chamada da rotina
A “profundidade” da pilha atingida depende do caso concreto (cada chamada recursiva substitui uma iteração na versão iterativa do algoritmo)
Exemplos:
  fatorial-iterativo.asm
  fatorial-recursivo.asm

## Slide 16: Passagem de valores
Invocação: z = soma (x, y)
Quem chamar a função tem de colocar os parâmetros num local combinado com a função.
Idem para o valor de retorno
Registos
  MOV R1, x
  MOV R2, y
  CALL soma
  ; resultado em R3
Memória (pilha)
  MOV R1, x ; 1º operando
  PUSH R1
  MOV R2, y ; 2º operando
  PUSH R2
  CALL soma
  POP R3
  MOV R4, z ; endereço resultado
  MOV [R4], R3

## Slide 17: Passagem de valores por registos
  MOV R1, x
  MOV R2, y
  CALL soma
  ; resultado em R3
Vantagens
  Eficiente (registos)
  Registo de saída de uma função pode ser logo o registo de entrada noutra (não é preciso copiar o valor)
Desvantagens
  Menos geral (número de registos limitado, não suporta recursividade)
  Estraga registos (pode ser preciso guardá-los na pilha)

## Slide 18: Passagem de valores pela pilha
  MOV R1, x ; 1º operando
  PUSH R1
  MOV R2, y ; 2º operando
  PUSH R2
  CALL soma
  POP R3
  MOV R4, z ; endereço resultado
  MOV [R4], R3
Vantagens
Genérico (dá para qualquer número de parâmetros)
Recursividade fácil (já se usa a pilha)
Desvantagens
  Pouco eficiente (muitos acessos à memória)
  É preciso cuidado com os PUSHes e POPs (tem de se "consumir" os parâmetros e os valores de retorno)

## Slide 19: Fluxograma
Notação gráfica para especificar o comportamento de uma rotina
Construções fundamentais:
Operações
pergunta
Sim
Não
Início
Fim

## Slide 20: Fluxograma (exemplo: Fig. B.2 do livro)

## Slide 21: Exercícios
Suponha que nos endereços de memória indicados na tabela seguinte estão as instruções referidas.
  Diga qual o significado de X e qual o seu valor;
  Suponha que o valor inicial do PC é 2000H. Simule a execução do processador, relatando o que se passa em seguida (sugestão: faça uma tabela em que para cada instrução executada indique que registos são alterados, incluindo PC e SP, e quais os novos valores);
  Quando é que este programa pára (isto é, quando é que o processador executará uma instrução fora da tabela)?
1000H | X: MOV R1, 0040H
1002H | PUSH R1
1004H | RET
2000H | CALL X

## Slide 22: Exercícios
Suponha a seguinte sequência de instruções e que o valor inicial dos registos é o indicado:
  PUSH R1
  PUSH R3 R1 = 1000H
  PUSH R2 R2 = 2000H
  POP R1 R3 = 3000H
  POP R2 SP = 4000H
  POP R3 PC = 5000H
  Qual o valor final de R1, R2, R3, SP e PC?
  Qual os valores máximo e mínimo do SP ao longo da sequência?
  Faça uma pequena tabela com os endereços das células de memória alteradas e os respetivos valores finais.
  Mude a ordem da sequência de modo que os registos R1, R2 e R3 não tenham os seus valores alterados após estas instruções.

## Slide 23: Exceções e interrupções
Exceção - qualquer evento que pode ocorrer mas de que o programa que está a correr nesse instante não está à espera.
  Não é prático estar sempre a testar se algo aconteceu
  Como reagir e tratar o evento, logo que ele ocorra?
Solução: interromper o programa normal e invocar uma rotina de tratamento da exceção.
As exceções podem ser causadas:
  Pelo próprio programa (divisão por zero, falta de página, acesso à memória desalinhado, etc.). São síncronas em relação ao programa (mas nem sempre ocorrem);
  Pela ativação de um pino externo (interrupções). São assíncronas face ao programa, sendo imprevisível a instrução em que ocorrem.

## Slide 24: Mecanismo das interrupções
Instr. A
Instr. B
Instr. C
Instr. D
Instr. E
Instr. F
Instr. X
Instr. Y
Instr. Z
RFE
Programa
Rotina de
interrupção
RFE
RFE
Processador
O programa nem se "apercebe" da interrupção
Sinal externo
Instruções
A
Instr. A
B
Instr. B
C
Instr. C
D
Instr. D
E
Instr. E
F
Instr. F
interrupção
X
Instr. X
Z
Instr. Z
Y
Instr. Y

## Slide 25: Interrupções
Processador
Memória
Bus de
endereços
INT0
Bus de
dados
Relógio
INT1
INT2
Relógio
Relógio
O processador tem vários pinos de interrupção
Podem ligar a relógios (temporizadores), botões, sensores, etc.
A interrupção 0 é a mais prioritária, a 3 a menos.

## Slide 26: Exemplo de aplicação
Aplicação: controlo de uma casa (domótica)
Micro
computador
T
T
T
T
I
I
I
I
I
I – Interruptores de pressão (ligam a entradas com pull-up)
T – Triacs (interruptores eletrónicos)
T
+ 5V
Estore
eléctrico

## Slide 27: Controlo de tempo real
ligar triac
aqui
triac
desliga-se aqui
Controlo da intensidade luminosa das lâmpadas:
Interrupções
(geradas pelo timer)
Subir ou descer a intensidade luminosa é mudar o ponto de ativação do triac (número de interrupções ocorridas desde a deteção de zero da sinusoide)
Detetor
de zero
max
min
tempo
tensão
220 V

## Slide 28: Interrupções no projeto

## Slide 29: Rotinas de interrupção
Invocáveis em qualquer ponto do programa quando um sinal externo (programável):
  muda de valor (flanco) , ou
  tem um dado valor (nível)
Não podem alterar rigorosamente nada do estado do processador (nem mesmo os bits de estado).
A invocação da rotina de interrupção guarda automaticamente na pilha (equivalente a dois PUSHs):
  Endereço de retorno (endereço da próxima instrução na altura em que a interrupção aconteceu)
  Registo dos bits de estado
A instrução RFE (Return From Exception) faz o equivalente a dois POPs pela ordem inversa (repondo os bits de estado e fazendo o retorno).
RET e RFE não são intermutáveis!
Se a rotina de interrupção alterar qualquer registo, tem de o guardar primeiro na pilha e restaurá-lo antes do RFE.

## Slide 30: Exemplo de rotina de interrupção
DISPLAYS EQU 0A000H ; endereço dos displays de 7 segmentos (periférico POUT-1)
PLACE 0100H
pilha: STACK 10H ; espaço reservado para a pilha
SP_inicial:
tab: WORD rot0 ; tabela de interrupções (neste caso só tem uma WORD)
PLACE 0 ; o código tem de começar em 0000H
MOV SP, SP_inicial ; inicializa SP
MOV BTE, tab ; inicializa BTE
MOV R0, 0 ; inicializa contador
EI0 ; permite interrupção 0
EI ; permite interrupções (geral)
fim: JMP fim ; fica à espera
rot0: ; rotina que trata da interrupção 0 (incrementa contador)
PUSH R1
ADD R0, 1 ; incrementa contador
MOV R1, DISPLAYS ; endereço do periférico
MOVB [R1], R0 ; atualiza display
POP R1
RFE ; regressa da interrupção
interrupção-simples.asm

## Slide 31: Várias rotinas de interrupção
. . . ; dados, pilha
tab: WORD rot0 ; tabela de interrupções
WORD rot1 ; cada endereço tem de ficar na posição na tabela
WORD rot2 ; correspondente ao respetivo número de interrupção (0 a 3)
PLACE 0 ; o código tem de começar em 0000H
MOV SP, SP_inicial ; inicializa SP
MOV BTE, tab ; inicializa BTE
. . .
EI0 ; permite interrupção 0
EI1 ; permite interrupção 1
EI2 ; permite interrupção 2
EI ; permite interrupções (geral)
fim: JMP fim ; fica à espera
rot0: . . . ; rotina que trata da interrupção 0
RFE ; regressa da interrupção
rot1: . . . ; rotina que trata da interrupção 1
RFE ; regressa da interrupção
rot2: . . . ; rotina que trata da interrupção 2
RFE ; regressa da interrupção
interrupções-várias.asm

## Slide 32: Tabela de exceções
Exceção 9
Exceção 8
Exceção 7
Exceção 6
Exceção 5
Exceção 4
Exceção 3
Exceção 2
Exceção 1
Exceção 0
Rotina exc. 3
Rotina exc. 2
Rotina exc. 1
Rotina exc. 0
Rotinas de exceção
Exceções externas (Interrupções)
Exceções
internas
Tabela de exceções
BTE

## Slide 33: Bit de estado IE
Um programa pode estar a executar operações críticas que não devem ser interrompidas.
Por isso, existe um bit de estado (IE) que quando está a 0 impede o processador de atender interrupções.
Para manipular este bit existem duas instruções:
  EI (Enable Interrupts). Faz IE  1
  DI (Disable Interrupts). Faz IE  0
A própria rotina de interrupção pode ser crítica e não permitir interrupções a ela própria. Por isso, IE é colocado a 0 automaticamente quando uma interrupção é atendida.
O bit IE é automaticamente reposto no RFE (porque o registo das flags é reposto)

## Slide 34: Tratamento de interrupções
descodifica; PCPC+2
busca operandos
executa
armazena resultado
guarda PC
guarda bits de estado
bit estado IE  0
obtém end. rotina
bit IE = 1?
Sim
Não
PC  end. rotina
interrupção?
Sim
Não
busca instrução
Operações elementares em cada instrução

## Slide 35: Retorno de interrupções (RFE)
descodifica; PCPC+2
executa
interrupção?
Sim
Não
busca instrução (RFE)
busca operandos
armazena resultado
restaura PC
As rotinas de interrupção têm de terminar com RFE
Pode já haver outra interrupção pendente!
restaura bits de estado
RFE
O bit IE volta a estar a 1 automaticamente

## Slide 36: Rotina de interrupção típica
rotina_int: ; DI automático, bit IE fica a 0
; (não responde às interrupções)
push registos ; guarda registos que a rotina vá usar
instruções críticas ; sequência de instruções que não pode
; ser interrompida
EI ; permite interrupções (se necessário)
instruções não críticas ; sequência de instruções que pode
; ser interrompida
pop registos ; restaura registos (pela ordem inversa)
RFE ; retorna da rotina (EI automático)
As rotinas de interrupção são mecanismos de baixo nível. Devem ser muito curtas e por regra não devem permitir ser interrompidas (mas há essa possibilidade).
O seu papel é essencialmente assinalar a ocorrência da interrupção, desencadeando ações a executar por software de mais alto nível (e não diretamente por elas)

## Slide 37: Rotina de interrupção (nível)
PLACE 2000H
tab: WORD rot0 ; tabela de interrupções
PLACE 0
MOV BTE, tab ; incializa BTE
MOV SP, 1000H ; incializa SP
MOV R0, 2
MOV RCN, R0 ; interrupção 0 sensível ao nível 1 (e não ao flanco)
MOV R0, 0 ; inicializa contador
EI0 ; permite interrupções
EI
fim: JMP fim ; fica à espera
rot0: ; rotina de interrupção
PUSH R1 ; guarda R1
MOV R1, 0A000H ; endereço do periférico
ADD R0, 1 ; incrementa contador
MOVB [R1], R0 ; atualiza mostrador
POP R1 ; repõe R1
RFE ; regressa

## Slide 38: Rotina de interrupção (nível)
. . . ; dados, pilha
tab: WORD rot0 ; tabela de interrupções (neste caso só tem uma WORD)
PLACE 0 ; o código tem de começar em 0000H
MOV SP, SP_inicial ; inicializa SP
MOV BTE, tab ; inicializa BTE
MOV R0, 2
MOV RCN, R0 ; interrupção 0 sensível ao nível 1 (e não ao flanco)
; RCN (Registo de Controlo do Núcleo)
MOV R0, 0 ; inicializa contador
EI0 ; permite interrupção 0
EI ; permite interrupções (geral)
fim: JMP fim ; fica à espera
rot0: ; rotina que trata da interrupção 0 (incrementa contador)
PUSH R1
ADD R0, 1 ; incrementa contador
MOV R1, DISPLAYS ; endereço do periférico
MOVB [R1], R0 ; atualiza display
POP R1
RFE ; regressa da interrupção
interrupção-nível.asm

## Slide 39: Exercícios
As interrupções são desativadas automaticamente sempre que um processador atende uma interrupção. Porquê?
Explique o que sucede se invocar uma rotina de interrupção com CALL.
Explique o que sucede quando uma interrupção ocorrer e na tabela de endereços das rotinas de interrupção o endereço especificado para essa interrupção for o de uma rotina normal.
Os chamados programas de “hard real-time”, em que os tempos de execução são críticos e têm de ser escrupulosamente respeitados, não usam interrupções. Se houver necessidade, o processador testa e processa todos os sinais explicitamente e quando entender. Explique a razão de eliminar algo tão útil como as interrupções.

## Slide 40: Exercícios
Suponha que a rotina de interrupção A demora 1 milissegundo a executar e tem maior prioridade que a rotina de interrupção B, que demora 10 milissegundos a executar.
Nem A nem B voltam a permitir as interrupções explicitamente (com a instrução EI).
Suponha que o hardware externo pede 100 interrupções A e 50 interrupções B por segundo.
  Quanto tempo tem o processador por segundo para correr o programa principal?
  Supondo que no programa principal as interrupções estão sempre permitidas e que o tempo máximo de execução de uma instrução do processador é de 10 microssegundos, indique qual o tempo máximo de espera antes que o processador atenda uma interrupção do tipo A e do tipo B, supondo que o processador acabou de começar a executar (i) uma instrução no programa principal, (ii) a rotina de interrupção A e (iii) a rotina de interrupção B.

## Slide 41: Exercícios
(continuação)
  Suponha agora que a cadência de pedidos de interrupções B começa a aumentar. Explique o que se passa em termos do tempo do processador dedicado ao programa principal e às rotinas A e B. Indique para que valores dessa cadência acontecem coisas significativas.
  Idem, mas voltando à cadência inicial de pedidos de interrupção B e começando agora a aumentar a cadência de pedidos de interrupção A.

## Slide 42: Programação concorrente
Processos – forma de programar várias atividades de forma independente (o projeto precisa disto!)
Um sistema operativo implementa a mudança de processos por meio de interrupção (assíncrona)
O PEPE é lento demais para implementar um sistema operativo
Mas o simulador tem suporte para processos!

## Slide 43: Problema: espera bloqueante
Rotina com espera bloqueante (teclado, por exemplo):
espera: Lê posição de memória ou periférico
CMP valor pretendido ; vê se valor é o esperado
JNZ espera ; se ainda não é, vai tentar de novo
. . . ; faz algo caso o valor seja o esperado
RET ; acabou, regressa
O que se deve fazer sem suporte para processos:
espera : Lê posição de memória ou periférico
CMP valor pretendido ; vê se valor é o esperado
JNZ sai ; se ainda não é, há de tentar de novo
. . . ; faz algo caso o valor seja o esperado
sai: RET ; regressa. Há de voltar na próxima
; iteração do ciclo principal
O programa principal deve ter um ciclo que chama (repetidamente) as rotinas de todos os processos.
A espera deve ser externa à rotina, e não interna.
Se nenhuma tiver ciclos bloqueantes, todas correm, à vez.

## Slide 44: Espera não bloqueante
Rotina com espera bloqueante (teclado, por exemplo) com suporte para processos cooperativos (mudança controlada pelo programador):
espera: Indica ao sistema que aqui pode mudar para outro processo
Lê posição de memória ou periférico
CMP valor pretendido ; vê se valor é o esperado
JNZ espera ; se ainda não é, vai tentar de novo
. . . ; faz algo caso o valor seja o esperado
RET ; acabou, regressa
Embora a espera seja bloqueante, tem um ponto de fuga (mudança de processo, caso haja outros processos).
Isto permite ao programador programar como se houvesse um sistema operativo que fizesse a mudança automática de processos, mas aqui o programador controla o ponto de mudança de processo (não se esquecer de indicar, senão fica uma espera bloqueante).
A vantagem é que o ciclo fica interno ao processo, que se programa quase como se não houvesse outros, e não tem de memorizar o estado em que estava, entre invocações sucessivas (pelo ciclo do programa principal)

## Slide 45: Como definir processos
Cada sistema operativo tem o seu mecanismo
No simulador do PEPE, usa-se a diretiva PROCESS antes de uma rotina (indicando o endereço após a pilha, para inicializar o SP)
“CALL” à rotina não a invoca, cria o processo (inicializa o seu SP e coloca-o executável). RET não retorna, termina o processo
Só os endereços com PROCESS permitem criar processos
Cada processo fica com uma cópia independente dos registos (a “rotina” do processo não precisa de fazer PUSH nem POP)
Exemplo: processos.asm
algures: . . . ; instruções algures no programa
CALL rotina ; não invoca a rotina, cria o processo
. . . ; mais instruções algures no programa
STACK 100H ; declara pilha a usar pelo processo
pilha_rotina: ; endereço inicial para o SP do processo
PROCESS pilha_rotina ; endereço para inicializar o SP
rotina: . . . ; instruções do processo (com YIELD,
. . . ; pode ter loops bloqueantes)
RET ; se chegar aqui, termina o processo

## Slide 46: Contexto dos processos
Para comutar de processo:
  O simulador guarda internamente todo o estado (contexto) desse processo (todos os registos: PC, R0 a R15)
  Determina qual o próximo processo a executar (dos executáveis)
  Vai buscar o contexto desse processo, carrega-o nos registos e continua a execução, no ponto em que esse processo tinha ficado
É por causa do contexto que cada processo pode usufruir de uma cópia dos registos só para si, sem ter de os partilhar com outros processos
Os valores dos registos na altura do “CALL” são copiados para o contexto e constituem, na prática, parâmetros para o processo.
Fazendo vários “CALL”s à mesma rotina de processo, podem criar-se processos com o mesmo código mas com dados diferentes (número de instância, por exemplo)

## Slide 47: Comunicação e sincronização
Os processos só podem interagir por variáveis
Um pode escrever uma WORD ou BYTE e outro ler, mas não há qualquer sincronização (um esperar pelo outro)
Solução: variáveis LOCK. São idênticas a WORD, exceto que:
  Se um processo ler um LOCK, bloqueia;
  Se um processo escrever num LOCK, desbloqueia todos os processos bloqueados nele (a leitura nesses processos devolve o valor escrito)
Este mecanismo serve tanto de sincronização como de comunicação
Exemplo: processos-lock.asm
varLock: LOCK 0 ; declaração de um LOCK
. . .
MOV R1, [varLock ] ; bloqueia processo 1 (lê depois o
. . . ; o que lá for escrito)
. . .
. . .
MOV [varLock ], R3 ; processo 2 escreve e desbloqueia o 1

## Slide 48: Processos vs “device-drivers”
Interfaces com periféricos (e.g., teclado) e rotinas de interrupção são mecanismos de baixo nível (“device-drivers”), que devem ser independentes das aplicações de alto nível (processos) que os usam
Por isso, não devem ter conhecimento das aplicações e devem-se limitar a:
  Interfaces com periféricos: ler ou escrever valores (e.g., ler teclas) de/para os periféricos, sem saber qual o seu significado;
  Rotinas de interrupções: assinalarem que a interrupção ocorreu
Devem ser os processos de alto nível a ter a semântica da aplicação.
Para um processo esperar por uma dada informação (e.g., tecla carregada, temporização) ou estão sempre a testar algo (pior) ou bloqueiam-se num LOCK (melhor)
Exemplo: processos-lock-interrupções.asm

## Slide 49: Otimização de polling
Mesmo assim, o processo teclado está continuamente a varrer o teclado (polling), mesmo que ninguém esteja a carregar numa tecla
Os sistemas operativos têm mecanismos para evitar isto e funcionar por eventos (ocorrências)
O simulador tem algo correspondente, embora muito mais simples: a diretiva WAIT.
É semelhante ao YIELD, com a diferença de que faz o processador adormecer se não houver mais processos executáveis, e acorda com algum evento no sistema (interrupção, carregar numa tecla, etc.)
Assim, o processador só corre quando há eventos (a maior parte do tempo fica em WAITING).
Exemplo: processos-wait.asm